Спасибо за покупку!

# Нагреватель AOYUE Int 863 для нижнего подогрева плат инфракрасный кварцевый

ОСОБЕННОСТИ

Инфракрасный кварцевый подогрев предназначен для предварительного разогрева печатных плат. Большая площадь подогрева позволяет использовать его в том числе для плат компьютеров и ноутбуков. Температурный датчик и цифровой дисплей позволяют контролировать процесс подогрева. В качестве нагревательного элемента в этом устройстве выступает набор кварцевых трубок со спиралями накаливания. Их плотное размещение гарантирует равномерный прогрев платы по всей поверхности. Нагревательный элемент отличается высокой скоростью роста температуры и способен разогреться до максимальных 400 ºC всего за 3 минуты 20 секунд. Плата прогревается одинаково по всей площади. Контроль температуры нагревательного элемента преднагревателя плат осуществляет микроконтроллер. Данные выводятся на дисплей. В системе слежения принимают участие три контактных датчика: один встроен в нагревательный элемент и еще два можно свободно установить в любой необходимой точке (они обозначены буквами "b" и "c"). Инфракрасный преднагреватель плат AOYUE Int 863 оснащен фиксатором плат.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип нагревателя Кварцевый, со спиралью накаливания. ИК-диапазон излучения

- Датчик температуры Термопара К-типа

- Входное напряжение: 110–220 В

- Размеры, мм: 450x260x80

- Диапазон температур, ºC 50°-400°

- Потребляемая мощность: 850 Вт

- Тип нагревательного элемента: Инфракрасный, кварцевый

- Размер зоны нагрева: 250мм Х 200мм

- Вес, кг 3,6

ВНИМАНИЕ

Неправильное использование может привести к травмам и физическим повреждениям. Для вашей собственной безопасности, пожалуйста, соблюдайте следующие меры предосторожности.

- Температура может достигать 500 ° C при включении. Не прикасайтесь к нагревательным элементом внутри подогревателя.

- Не подвергайте кожу воздействию инфракрасного излучения в течение длительного времени. Длительное воздействие может привести к повреждению тканей кожи. Соблюдайте осторожность

- Не ронять и не встряхивать. Содержит тонкие детали, такие как ИК труб, которые могут сломаться при падении.

- Не проливайте любые жидкости в системе.

- Не трогайте электрический блок управления или провода внутри устройства.

- Отсоединяйте от основного источника питания, если нагреватель не будет использоваться в течение длительного периода. Отключайте питание во время перерывов, если это возможно.

- Используйте только оригинальные запасные части

УСТРОЙСТВО

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

1 Цифровой дисплей

1.а Верхний дисплей

1.b Нижний дисплей

2 Кнопка «выбор».

3 Кнопка вверх / Ввод

4 Кнопка «вниз»

5 Индикатор напряжения

6 Разъем для внешнего датчика

7 Главный выключатель питания.

8 Крепление шнура питания.

9 Держатель предохранителей.

5 Индикатор состояния.

установите температуру на 0 и 1 этап

текущая температура датчика 1

текущая температура датчика 2

текущая температура внутреннего датчика

установите температуру

установите время в секундах

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Убедитесь, что все переключатели выключены.

- Подключите внешний температурный датчик в 3 pin разъем на передней панели (6 на схеме см выше)

- Подключите кабель питания к нагревателю (8 на схеме см выше)

- Подключите нагреватель к источнику питания

- Переключите главный выключатель в положение ВКЛ (7 на схеме см выше)

УСТАНОВКА

- Подключив нагреватель к источнику питания дисплей будет показывать "TYPE 0"

- Выбирая между 0 и 2 кнопкой 3 и 4 на схеме выше устанавливаете нужную операцию

- Для подтверждения выбора нажмите на кнопку выбора 2 см на схеме выше

“TYPE 0”

При “TYPE 0” внутренний датчик температуры устанавливает режим нагревания. Для контроля температуры используйте внешний температурный датчик.

Чтобы установить температуру нажмите кнопку выбора 2 пока на верхнем дисплее появится сообщение "SET". Нижний дисплей будет показывать фактическую температуру, перед значением которой будет буква "А".

РАБОТА

Нажмите кнопку увеличения или уменьшения для настройки температурного режима. Установленная температура регулируется от 50 до280 C .

Для этого типа операции необходимо внимательно следить за фактической температура первого датчика. Для просмотра фактического отсчета температуры этого датчика несколько раз нажмите кнопку выбор 2, пока верхний дисплей не  покажет слово "Act1»,и нижний дисплей не покажет фактическую температуру первого внешнего датчика температуры , перед значением которой будет буква "В".

Для просмотра температуры второго внешнего датчика  или одновременного обзора  внешней температуры датчика несколько раз нажмите кнопку выбор 2, пока верхний дисплей не покажет  "Act 2" Нижний дисплей покажет фактическую температуру, перед значением которой будет буква "С".

Для просмотра температуры первого внешнего датчика несколько раз нажмите кнопку выбор 2 пока верхний дисплей не покажет фактическую температуру, перед значением которой будет буква "В". Нижний дисплей при этом покажет температуру второго внешнего датчика, перед значением которой будет буква "С".

ВНИМАНИЕ

Внешние температурные датчики отличаются цветом. Первый датчик красный и синий. Второй датчик белый.

“TYPE 1”

Прежде чем приступить к этому типу операции, соедините первый внешний датчик температуры с нижней платой. Второй датчик может быть размещен там где необходимо контролировать температуру. Первый датчик используется для контроля нагревания. Второй внешний датчик температуры может быть присоединен для дополнительного контроля.

Для выбора нужной температуры нажмите кнопку выбор 2 пока верхний дисплей не покажет «SET». Далее верхний дисплей покажет фактическую температуру, перед значением которой будет буква "А".

Нажмите кнопку вверх или вниз для выбора нужной температуры. Заданная температура регулируется от 50 до 280 ° С.

Далее необходимо внимательно следить за показаниями фактической температуры первого датчика. Для этого необходимо несколько раз нажать кнопку выбор 2, пока верхний дисплей не покажет  "Act 1" Верхний дисплей покажет фактическую температуру, перед значением которой будет буква "b".

Для просмотра температуры второго внешнего датчика несколько раз нажмите кнопку выбор 2 пока верхний дисплей не покажет "Act 2" и фактическую температуру, перед значением которой будет буква "с".

Несколько раз нажмите кнопку выбор 2 пока верхний дисплей не покажет фактическую температуру, перед значением которой будет буква "b" и нижний дисплей не покажет фактическую температуру, перед значением которой будет буква "с" .

При TYPE 1 показания внутренних температурных датчиков не учитываются.

“TYPE 2”

Прежде чем приступить к этому типу операции, соедините первый внешний датчик температуры с нижней платой. Второй датчик может быть размещен там где необходимо контролировать температуру. Первый датчик используется для контроля нагревания. Второй внешний датчик температуры может быть присоединен для дополнительного контроля.

“TYPE 2” используется для медленного нагревания и остывания платы.

Для выбора “TYPE 2” нажмите кнопку 2 Дисплей покажет «run Prof»

Для установки времени и температуры нажмите кнопку выбора 2 Верхний дисплей покажет «SEG1» Далее устанавливаем время, перед значением которой будет буква "t" и температуру, перед значением которой будет буква "C".

Несколько раз нажмите кнопку выбор 2 для установки времени и температуры Значение времени от 5 до 200 секунд и значение температуры от 50 до 250 ° С.

Для начала нагревания нажмите несколько раз кнопку выбора пока на дисплее не установится «Run Prof» В течении трех секунд нагреватель начнет работать.

Для контроля времени и температуры переключайте кнопку выбора.

Когда на дисплее появится сообщение "End" процесс будет завершен. Нажмите кнопку 3 см схему выше чтобы сохранить настройки режима. Чтобы выйти из режима сохранения нажмите кнопку 3 вверх ввод чтобы вернуться в меню.

ВНИМАНИЕ

Существует ограничение блокирующее рост температуры более чем на 3 ° С в секунду. В соотвествии с установленным временем, максимальная температура не может достигать более 250° С.

ПРОФИЛИ

SEG1  SEG2  SEG3   SEG4   SEG5   SEG6

050t     060t    080t     050t     040t       60т

100C   150C   180C   190C    195C     100C

1 шаг установлен на 50 секунд чтобы достичь 100° С. То есть в течении 60 секунд температура достигает 150° С

Для расчета роста температуры используйте следующую формулу:

- 150° С - 100° С = 30° С

- 60 секунд для достижения 150° С

- 50/60 = 0,833° С в секунду и так далее.

Для расчета снижения температуры используйте следующую формулу:

- 195° С - 100° С = 95° С

- 60 секунд для достижения 100° С

- 95/60 = 1,58° С в секунду.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ИХ УСТРАНЕНИЕ

НЕТ ПИТАНИЯ

- проверьте если нагреватель включен

- проверьте предохранитель Если он сгорел Необходимо его заменить

- проверьте шнур питания если он подключен к источнику питания

НА ДИСПЛЕЕ ГОРИТ «ERR» «SEnS» ОШИБКА

ERR0 не определяется первый внешний датчик температуры

ERR1 не определяется второй внешний датчик температуры

ERR2 не определяется внутренний датчик температуры

ERR3 первый внешний датчик температуры не подсоединен

Необходимо выключить и снова включить нагреватель Если ERR0 или ERR1 снова горит на дисплее необходимо проверить наконечники датчиков температуры. Если ERR2 снова горит на дисплее необходимо заменить внутренний датчик температуры. Если ERR3 снова горит на дисплее необходимо проверить соединение внешнего датчика температуры.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Нагреватель 1шт

- Шнур питания 1шт

- Температурный датчик 1шт

- Инструкция по эксплуатации 1шт

Изменения в приведённые в данной инструкции по эксплуатации спецификации и иные сведения могут быть внесены производителем без предварительного уведомления.

Рады видеть вас снова в магазинах сети ПРОФИ!